Описание и принципы работы автоматического сенсорного диспенсера ДС20:

Современный автоматический сенсорный диспенсер предназначен для дозированной подачи антисептиков и дезинфицирующих средств, обеспечивающий бесконтактный метод обработки рук. При правильном использовании не происходит контакта ладони с дозатором и корпусом, подача средства осуществляется автоматически при помощи датчика движения.

Диспенсер комплектуется двумя емкостями для антисептиков, поддоном для сбора отработанных растворов. ДС20 подключается к обычной сети питания в 220 В и не требует дополнительных действий по установке и размещению. Система управления обеспечивает максимальную экономию энергоресурсов и расхода антисептиков, без потери качества обработки.

### Преимущества:

- Уничтожение 99,9% бактерий и вирусов;

- Антикоррозийный корпус из окрашенной стали;

- Антивандальное исполнение с возможностью крепления к полу;

- Возможность использования любых дезинфицирующих средств;

- Бесконтактная, настраиваемая, экономичная дозация антисептика;

- Безопасное использование для детей и взрослых;

- Удобство эксплуатации и сервисного обслуживания;

- Климатическое исполнение УХЛ1, возможность повсеместного размещения.

### Характеристики:

| Характеристики/название модели | ДС20 |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 470х380х1100 |
| Принцип подачи дез. средства | автоматический, сенсор |
| Объем средства на одно распыление (регулируемый), мл | 1,11 |
| Объем контейнеров для дез. средства, л | 20 |
| Количество контейнеров в комплекте, шт | 2 |
| Материал контейнеров для дез. средств | ПЭНД |
| Высота зоны обработки рук, мм | 900-950 |
| Пропускная способность, чел/мин | 12 |
| Питание, Гц/В | 50/220 |
| Мощность суммарная, кВт | 0,2 |
| Вес, кг | 35 |

### Конструктивные особенности:

- мощная помпа с форсунками для создания направленного облака мелкодисперсного средства;

- стальной антивандальный корпус, толщиной 1,2 мм;

- антикоррозийное лакокрасочное покрытие;

- расположение контейнеров для дез. средств внутри корпуса;

- световая индикация режимов работы;

- регулируемое время и доза распыления;

- поддон и контейнер для сбора отработанного средства;

- бесконтактный датчик дозации.

### Комплект поставки:

- диспенсер автоматический – 1 шт;

- контейнеры для дез. средства – 2 шт;

- ключ от кожуха – 2 шт;

- болт для анкерного крепления к полу - 4 шт;

- кабель питания

- паспорт;

- инструкция по эксплуатации.

### Стоимость:

| Наименование оборудования, модель | Кол-во, шт. | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| Диспенсер автоматический сенсорный ДС20 | 1 | По запросу |

### Условия оплаты и отгрузки:

Срок изготовления ДС20 – по запросу.

Условия оплаты – 50% на момент начала производства, 50% на момент отгрузки оборудования

Условия доставки – транспортной компанией на выбор заказчика или самовывоз с территории изготовителя (могут быть изменены по требованию Заказчика). Доставка до терминала ТК в г. Пенза осуществляется бесплатно.

### Условия гарантии:

# Гарантия на основные узлы – 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

# В течение гарантийного срока эксплуатации поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования, как с выездом специалистов, так и без.

# Реакция на рекламацию в течение гарантийного периода – 4 часа.

# Поставщик обеспечивает поставку необходимых запчастей в течение всего срока гарантии.

# Поставщик обеспечивает техническую поддержку (в т. ч. консультации по правильному применению режимов работы оборудования) по телефону, электронной почте.

Качество комплектующих изделий, входящих в комплект поставки оборудования гарантируется их изготовителями в соответствии со стандартами или техническими условиями на них.

С уважением, Завод "Моторные технологии"

Россия, 440015, г. Пенза, ул. Совхозная 15а

E-mail: info@moykadvs.ru

https://moykadvs.ru/

тел: +7 (8412) 458-005

+7-800-100-1937